## Slide 1
Manual de la PSS
Páginas
19 a 30
-PARTE 1-

## Slide 2
2.1 Mapear el sistema
2.2 Caracterizar los flujos del sistema
2.3 Identificar los grupos de exposición
2.4 Recopilar información complementaria
2.5 Verificar la descripción del sistema
Mapa y descripción del sistema de saneamiento.
Definición de los componentes (excreta y residuos mixtos) de los flujos en todos los pasos del sistema de saneamiento.
Identificación y características de los grupos de exposición.
Una aproximación a los factores que repercuten en el desempeño y la vulnerabilidad del sistema
Un compendio del resto de la información pertinente.

## Slide 3
Comprender el origen y el camino que siguen los flujos a través del sistema, algo fundamental para la posterior evaluación de los grupos de exposición de riesgo.
Mapear el sistema
PASO 2.1
Recomendaciones de la OMS
Recomendación 2: Garantizar el acceso universal a sistemas seguros en toda la cadena de servicios de saneamiento.
Tener en cuenta la cadena de saneamiento en su conjunto, desde la generación de residuos hasta su reutilización o disposición: inodoro, contención, transporte, tratamiento y uso y/o disposición final.
Guías de la OMS
Capítulo 2
Páginas 14 a 16
OBJECTIVO

## Slide 4
Sistemas de saneamiento seguro
Los sistemas de saneamiento son una combinación de tecnologías y servicios que, si se vinculan y gestionan correctamente, formarán una cadena segura.
Recomendaciones de la OMS, capítulo 3
Guías de la OMS
Capítulo 3
Páginas 29 a 58
Mapear el sistema
PASO 2.1

## Slide 5
Inodoro seco
Inodoro seco con separación de orina
Inodoro con arrastre de agua manual
Inodoro con arrastre de agua
Inodoro
La interfaz del usuario con el sistema de saneamiento, donde se recogen las excreciones, y puede incluir cualquier tipo de inodoro o losa de letrina, pedestal, tanque o urinario.
Guías de la OMS
Capítulo 3
Página 31
Mapear el sistema
PASO 2.1

## Slide 6
Letrina mejorada de pozo con ventilación individual
Cámaras de deshidratación
Tanque séptico
Letrinas de compostaje
Tanques de almacenamiento de orina
Solo resulta pertinente en los sistemas de saneamiento que no están conectados al alcantarillado y se refiere al contenedor, generalmente subterráneo, al que está conectado el inodoro.
Contención-almacenamiento/tratamiento
Guías de la OMS
Capítulo 3
Página 34
Mapear el sistema
PASO 2.1

## Slide 7
Alcantarillado convencional por gravedad
Alcantarillado de pequeño diámetro
Alcantarillado simplificado
Vaciado y transporte por tracción humana
Vaciado y transporte motorizados
Movimiento de las aguas residuales o los lodos fecales desde una tecnología de contención para su tratamiento en otro lugar o su uso y/o disposición final.
Transferencia (vaciado/transporte)
Guías de la OMS
Capítulo 3
Página 39
Mapear el sistema
PASO 2.1

## Slide 8
Tecnologías de contención y almacenamiento o tratamiento in situ de aguas residuales y lodos fecales.
Tecnologías para el tratamiento de aguas residuales (que contengan una o varias de las siguientes: aguas negras, aguas cafés, aguas grises o efluentes) fuera del lugar de uso.
Tecnologías para el tratamiento de los lodos fuera del lugar de uso.
El proceso o los procesos que modifican las características físicas, químicas y biológicas o la composición de los lodos fecales o las aguas residuales, de modo que su calidad sea apta para el siguiente uso previsto o para su eliminación.
Tratamiento
Guías de la OMS
Capítulo 3
Página 44
Mapear el sistema
PASO 2.1

## Slide 9
Uso de compost
Riego
Acuicultura
Pozo de absorción
Campo de lixiviación
Aplicación en el suelo
Eliminación en superficie
Tecnologías y métodos mediante los cuales los productos del tratamiento se descargan, en última instancia, en el medio ambiente, ya sea como productos de uso final o como material de riesgo reducido.
Uso y/o disposición final
Guías de la OMS
Capítulo 3
Página 49
Mapear el sistema
PASO 2.1

## Slide 10
Compendio de sistemas y tecnologías de saneamiento
TILLEY, E.; ULRICH, L.; LUETHI, C.; REYMOND, P.; ZURBRUEGG, C. (2014). Compendio de sistemas y tecnologías de saneamiento, segunda edición revisada. Dübendorf (Suiza): Instituto Federal Suizo para la Ciencia y la Tecnología Acuática (Eawag). www.eawag.ch
https://sswm.info/perspective/sanitation-systems-perspective
Conjunto de instrumentos para el saneamiento sostenible y gestión del agua (SSWM, por sus siglas en inglés)
CONSEJO
Para obtener más información sobre sistemas y tecnologías de saneamiento
Mapear el sistema
PASO 2.1

## Slide 11
Dibujos o bocetos sencillos
Manual de la PSS
Ejemplo 2.1
Página 23
Mapear el sistema
PASO 2.1

## Slide 12
Diagrama del proceso del sistema
Manual de PSS
Ejemplo 2.2
Página 24
Ejemplo: Mapa de un sistema compuesto por inodoros con descarga de agua conectados al alcantarillado y tratamiento de aguas residuales fuera del lugar de uso, que también recibe lodos del tanque séptico
Mapear el sistema
PASO 2.1

## Slide 13
Manual de la PSS
Nota orientativa 2.1
Página 22
Definir todos los pasos de la cadena de servicios de saneamiento.
Incluir todas las fuentes de los flujos del sistema.
Garantizar que se haya tenido en cuenta el destino de todos los componentes usados y eliminados de los flujos del sistema.
Identificar las áreas en las que se vierten lodos fecales, tanto de forma legal como ilegal.
Identificar las áreas en las que se practica la defecación al aire libre.
Identificar los inodoros públicos y privados que son utilizados por un porcentaje considerable de la comunidad.
Incluir las fuentes de agua de consumo humano cuando sea un aspecto relevante para el sistema o si se pueden ver afectadas por el sistema de saneamiento.
Lista de verificación de los aspectos que se deben tener en cuenta al elaborar un mapa del sistema
CONSEJO
Mapear el sistema
PASO 2.1

## Slide 14
Determinar la ruta de los distintos flujos del sistema a lo largo del sistema de saneamiento
Mapear el sistema
PASO 2.1

## Slide 15
Este paso implica la recopilación de información cuantitativa esencial y el análisis de los componentes químicos, físicos y microbiológicos de los flujos en todo el sistema de saneamiento.
Manual de la PSS
Nota orientativa 2.2
Página 26
Centrarse en los flujos de entrada y en los efluentes relacionados con excretas que se dan en cada paso del sistema.
Información clave:
  los caudales, si se conocen, también con respecto a las distintas estaciones, o los distintos niveles de precipitación, en el contexto de posibles efectos del cambio climático; y
  la capacidad o carga prevista de los componentes, cuando se conozca (por ejemplo, límites de flujo o carga de la planta de tratamiento, capacidades del sistema de transferencia).
Factores que se deben tener en cuenta al catacterizar los flujos del sistema
Caracterizar los flujos del sistema
PASO 2.2
OBJECTIVO

## Slide 16
Manual de la PSS
Herramienta 2.1
Página 27
Utilicen la plantilla para caracterizar los flujos del sistema
Caracterizar los flujos del sistema
PASO 2.2

## Slide 17
Un componente biológico, químico o físico que es npcivo para la salud humana.
Peligros
Biológicos
Químicos
Físicos
Patógenos microbiológicos:
Bacterias
Virus
Protozoos
Helmintos
De transmisión vectorial
Metales pesados presentes en lodos o biosólidos
Herbicidas y plaguicidas
Objetos punzantes (por ejemplo, agujas)
Olores
Lesiones físicas que puede causar el equipo
Caracterizar los flujos del sistema
PASO 2.2

## Slide 18
Paso 2.1. Mapear el sistema
Módulo 2: Descripción del sistema de saneamiento
Ejemplo práctico:
PSS EN NEWTOWN

## Slide 19
Paso 2.1. Mapear el sistema
Ejemplo práctico:
PSS EN NEWTOWN

## Slide 20
Paso 2.2. Caracterizar los flujos del sistema
Ejemplo práctico:
PSS EN NEWTOWN

## Slide 21
Aplicar los pasos 2.1 y 2.2 en la PSS
Pueden consultar las instrucciones en la hoja de trabajo 2 de los participantes: Módulo 2
En grupos, deberán:
mapear su sistema de saneamiento;
TRABAJO EN GRUPOS
determinar la ruta de las distintas fracciones de residuos a lo largo del sistema de saneamiento; y
Caracterizar los flujos del sistema.
Cerciórense de incluir todos los flujos de residuos de subproductos que forman parte de su sistema de PSS

## Slide 22
En este paso se determinan y caracterizan los grupos de exposición en términos de quiénes son, cuántos son, en qué punto del sistema se encuentran y cómo se produce la exposición.
Personas con mayores posibilidades de estar expuestas a peligros para la salud relacionados con el saneamiento.
Categorías de los grupos de exposición:
CL = Comunidad local
U = Usuarios del sistema de saneamiento
Manual de la PSS
Nota orientativa 2.3
Página 28
CG = Comunidad en general
A = Agricultores
O = Operarios
C = Consumidores
Identificar los grupos de exposición
PASO 2.3
OBJECTIVO

## Slide 23
Manual de la PSS
Ejemplo 2.4
Página 29
Identificar los grupos de exposición
PASO 2.3

## Slide 24
Manual de la PSS
Herramienta 2.2
Página 30
Utilicen la herramienta 2.2 para caracterizar los grupos de exposición
Identificar los grupos de exposición
PASO 2.3

## Slide 25
Paso 2.3. Identificar los grupos de exposición
Ejemplo práctico:
PSS EN NEWTOWN

## Slide 26
Ejemplo práctico: PSS EN NEWTOWN

## Slide 27
Aplicar el paso 2.3 a su PSS
Pueden consultar las instrucciones en la hoja de trabajo 2 de los participantes.
En grupos, deberán:
TRABAJO EN GRUPOS
Determinar en sus mapas cuáles son los grupos de exposición
Establecer las características de los grupos de exposición

## Slide 28
Compartir los resultados de los trabajo grupales de la implementación del módulo 1 y los pasos 2.1 a 2.3

## Slide 29
Manual de la PSS
Páginas
30 a 35
Prosigamos con el módulo 2
-PARTE 2-

## Slide 30
Determinar cuáles son los peligros para la salud pertinentes a los que están expuestos nuestros grupos de exposición.
Para ello, hemos de reunir información sobre el contexto (la realidad) del sistema de saneamiento.
Posibles peligros:
Peligros pertinentes:
Presencia real de patógenos en la comunidad
Desempeño real del sistema de tratamiento, etc.
Recopilar información complementaria
PASO 2.4
OBJECTIVO

## Slide 31
Requisitos normativos
Leyes y ordenanzas pertinentes
Normas de calidad sobre los vertidos de efluentes
Directrices en materia de preparación frente al cambio climático o planificación para casos de desastre
Demografía y patrones de uso del suelo
Demografía, uso del suelo
Asentamientos formales e informales
Zonas en las que se prevea un alto crecimiento demográfico
Ejemplos de datos que deben recopilarse
Manual de la PSS
Nota orientativa 2.4
Página 31
Gestión y desempeño del sistema
Registros de monitoreo y vigilancia
Datos epidemiológicos
Tipos y cantidad de productos elaborados
Cambios vinculados al clima y otras condiciones estacionales
Cambios estacionales y efectos sobre las cargas
Datos estacionales sobre cultivos y cosechas
Flujos suplementarios cuando hay precipitaciones intensas
Cambios en el uso del agua provocados por la escasez
Recopilar información complementaria
PASO 2.4

## Slide 32
Fracciones de residuos del paso 2.2
Posibles peligros para la salud
Datos contextuales y sanitarios
Determinar los peligros para la salud pertinentes
Utilicen los datos epidemiológicos y ambientales que existan
Recapitulemos:
Por ejemplo, si se ha confirmado que los helmintos suponen un posible peligro para la salud, la caracterización tiene el objetivo de determinar qué especies son endémicas y hasta qué punto.
Recopilar información complementaria
PASO 2.4

## Slide 33
Bacterias
Intestinales, transmitidos por vía fecal-oral.
Provocan gastroenteritis, fiebre tifoidea, diarrea por E. coli.
Provocan graves consecuencias para la salud y efectos a largo plazo.
0,2-2 µm
pelo
Visibles
20-100 µm
Virus
Se pueden excretar en cantidades muy elevadas y pueden ser transportados por el agua hasta grandes distancias.
Provocan predominantemente gastroenteritis, hepatitis A y E y meningitis vírica.
3-20 µm
Protozoos
Entéricos, provocan gastroenteritis, disentería amebiana, giardiasis.
La producción de quistes u ooquistes favorece la supervivencia en el medio ambiente.
1-300 µm
Helmintos
Gusanos que viven en el suelo y el agua.
Ingesta de huevos o penetración cutánea.
Provocan ascariasis, anquilostomiasis.
Guías de la OMS
Capítulo 6
pp. 100 a 124
Organismos patógenos relacionados con las excretas

## Slide 34
Aparición
Los patógenos deben ser excretados al medio ambiente en cantidades suficientes por las personas infectadas
Transmisión ambiental de patógenos presentes en residuos fecales
Persistencia
Los patógenos deben sobrevivir en la superficie, el agua, las aguas residuales y el suelo, y seguir siendo infecciosos
Vectores o anfitriones
Presencia y abundancia de los vectores o anfitriones intermediarios necesarios
Infecciosidad
Cepa específica y virulencia
Susceptibilidad de los individuos a las infecciones
Estado inmunitario, estado nutricional, edad, afecciones previas
¿Cómo detectamos los patógenos en el medio ambiente?
Guías de la OMS
Capítulo 6
pp. 115 a 120
Organismos patógenos relacionados con las excretas

## Slide 35
¿Cómo detectamos los patógenos en el medio ambiente? (Capítulo 6.3.1 de las Guías de la OMS)
Indicador de contaminación fecal
En algunas circunstancias, puede ser importante determinar la fuente y el movimiento de un patógeno específico.
  bacterias
  virus
  protozoos
E. coli como indicador combinado
También enterococos y bacteriófagos de Bacteroides
No son indicadores perfectos
Pero resultan…
útiles;
factibles; y
económicos.
Organismos patógenos relacionados con las excretas
Transmisión ambiental de patógenos presentes en residuos fecales

## Slide 36
Cuadro 6.1
Guías de la OMS
Capítulo 6
pp. 105 a 114
Organismos patógenos relacionados con las excretas

## Slide 37
Análisis de muestras ambientales para detectar la presencia de patógenos
Transmisión ambiental de patógenos presentes en residuos fecales
La toma de muestras y el análisis de las muestras ambientales para detectar patógenos puede ser una tarea difícil y costosa.
En muchos casos, los métodos de análisis de patógenos humanos a partir de muestras ambientales aún no están normalizados.
Los resultados pueden variar según la preparación y el análisis de la muestra.
obtener información cuantitativa sobre la concentración de agentes patógenos en la muestra;
Hace falta:
Un equipo especializado con material y experiencia y que comprenda los métodos analíticos.
Preparar un plan de investigación, con objetivos específicos.
Objetivo:
evaluar el riesgo que entrañan el contacto o la ingesta de la muestra ambiental;
evaluar la eficacia de un proceso de tratamiento.
No siempre es factible. Para la PSS, basta el indicador E. coli.
o
Guías de la OMS
Capítulo 6
pp. 115 a 120
Organismos patógenos relacionados con las excretas

## Slide 38
Helmintos
Transmisión ambiental de patógenos presentes en residuos fecales
El motivo es que:
las helmintiasis dependen del contexto concreto; y
las especies y concentraciones de huevos de helmintos en los residuos influyen en las medidas de control.
Los huevos infectan a caracoles que viven en aguas estancadas.
Las cercaria nadan y penetran en la piel de los seres humanos en el agua.
Es importante saber qué helmintos son endémicos en la localidad objetivo de la PSS.
Ejemplos de helmintiasis
Se transmite por vía fecal-oral.
Contaminación de productos cultivados con agua y lodos fecales contaminados.
Los huevos se excretan a través de las heces y las larvas penetran en la piel, normalmente por los pies.
La vía de transmisión influye en el riesgo y las medidas de control necesarias
Esquistosomiasis
Ascariasis
Anquilostomiasis
Organismos patógenos relacionados con las excretas

## Slide 39
Helmintos: transmisión de la esquistosomiasis
Organismos patógenos relacionados con las excretas

## Slide 40
Helmintos: transmisión de la ascariasis
Organismos patógenos relacionados con las excretas

## Slide 41
Helmintos: transmisión de la anquilostomiasis
Organismos patógenos relacionados con las excretas

## Slide 42
Transmisión ambiental de patógenos presentes en residuos fecales
¿Por qué deben contemplarse los vectores en la PSS?
Organismos patógenos relacionados con las excretas
Susceptibilidad de los individuos a las infecciones
Estado inmunitario, estado nutricional, edad, afecciones previas
Aparición
Los patógenos deben ser excretados al medio ambiente en cantidades suficientes por las personas infectadas
Persistencia
Los patógenos deben sobrevivir en la superficie, el agua, las aguas residuales y el suelo, y seguir siendo infecciosos
Vectores o anfitriones
Presencia y abundancia de los vectores o anfitriones intermediarios necesarios
Infecciosidad
Cepa específica y virulencia
Guías de la OMS
Capítulo 6
pp. 115 a 120

## Slide 43
Las excretas facilitan la reproducción de los vectores (Capítulo 6.2.3 de las Guías de la OMS)
Transmisión ambiental de patógenos presentes en residuos fecales
Las excretas, el agua y los residuos pueden servir de focos de reproducción.
Los insectos pueden actuar como vectores de enfermedades al transportar mecánicamente patógenos en el entorno.
Se reproducen en las excreciones, por ejemplo en las letrinas de pozo.
Transportan patógenos humanos. Cifras elevadas de microbios.
Potencian la transmisión fecal-oral, al proporcionar vías desde las excreciones hasta los alimentos o los utensilios de cocina.
Cucarachas:
En la PSS deben contemplarse el hábitat de los vectores y el modo de transmisión.
Moscas:
Mosquitos:
Transportan muchos patógenos intestinales, como bacterias y protozoos.
Provocan tracoma.
Los sistemas de desagüe inadecuados, el agua estancada y las balsas favorecen su reproducción.
Gran variedad de enfermedades transmitidas por mosquitos: dengue, paludismo, virus del Nilo Occidental, chikungunya, fiebre amarilla, etc.
Guías de la OMS
Capítulo 6
Página 104
Organismos patógenos relacionados con las excretas

## Slide 44
Fracciones de residuos del paso 2.2
Posibles peligros para la salud
Datos contextuales y sanitarios
Determinar los peligros para la salud pertinentes
¿Qué información hemos de recopilar para elaborar nuestro proceso de PSS?
Recopilar información complementaria
PASO 2.4

## Slide 45
Información sobre las enfermedades y las concentraciones de patógenos:
Recopilación de información sobre peligros biológicos
¿Qué información han de recopilar?
Fuentes bibliográficas
Autoridades de salud pública
Consulta al personal sanitario que trabaja en el área de la PSS o alrededores
¿De qué fuentes?
los patógenos transmitidos por vía entérica (gastrointestinal) y urinaria que existen en la comunidad;
las enfermedades transmitidas por vectores (por ejemplo, malaria y dengue transmitidos por mosquitos, enfermedades transmitidas por ratas); e
información relativa al peligro biológico en fracciones de desechos pertinentes (como mínimo: E. coli y huevos de helmintos).
Manual de la PSS
Nota orientativa 2.5
Página 32
Recopilar información complementaria
PASO 2.4

## Slide 46
Recopilen información sobre los parámetros medioambientales:
Recopilación de información sobre peligros químicos y físicos
¿Qué información han de recopilar?
Autoridades en materia medioambiental
Resultados de las actividades de monitoreo de las plantas de tratamiento de aguas residuales
Entidades industriales o referencias publicadas
Observación directa
Parámetros químicos y contaminantes de los flujos de residuos sólidos y líquidos de interés
Peligros físicos que puedan estar presentes en los residuos o que sean motivo de preocupación a la vista de los procesos y las prácticas de trabajo
Manual de la PSS
Notas orientativas 2.6 y 2.7
pp. 33 y 34
Recopilar información complementaria
PASO 2.4
¿De qué fuentes?

## Slide 47
Recopilen información sobre el clima local y su variabilidad:
Recopilación de información esencial sobre el clima
¿Qué información han de recopilar?
Evaluaciones regionales de la vulnerabilidad climática
Conocimientos comunitarios y experiencias de otros incidentes
Registros o historial de fenómenos meteorológicos extremos
Proyecciones climáticas para el futuro
Datos históricos sobre la calidad del agua
Tendencias en el suministro de agua y el uso del suelo
Evaluación de los peligros climáticos para el agua y otros servicios
Manual de la PSS
Nota orientativa 2.8
Página 34
Recopilar información complementaria
PASO 2.4
¿De qué fuentes?

## Slide 48
Dependen de:
¿Qué se necesita realmente? Variedad de información pertinente necesaria.
¿De qué información se dispone? Disponibilidad de datos (por ejemplo, datos secundarios) y calidad de los mismos.
¿Con qué recursos contamos? Consideraciones relativas a los recursos (aspectos financieros, capacidad humana, tiempo).
Variedad y calidad de los datos
Estadísticas e informes sanitarios oficiales
Publicaciones y artículos de investigación
Observación directa
Recopilaciones de datos participativas
Datos que deberían ser suficientes:
Obtención de muestras ambientales
Estudios epidemiológicos
Evaluaciones ambientales
No está de más tenerlos:
Recopilar información complementaria
PASO 2.4

## Slide 49
Garantizar que la descripción del sistema sea completa y precisa.
Los pasos anteriores probablemente sean en gran medida una actividad documental.
Hacen falta investigaciones sobre el terreno para comprobar que la información sea completa y exacta.
Herramientas: inspecciones sanitarias, transectos, herramientas de grupos focales, etc.
Validación de la eficacia del tratamiento declarada mediante referencias, programadores de análisis, etc.
Tras la validación deben actualizarse el mapa, la descripción del sistema y la caracterización de las fracciones de residuos.
Verificar la descripción del sistema
PASO 2.5
OBJECTIVO

## Slide 50
Paso 2.4. Recopilar información complementaria
Paso 2.5: Verificar la descripción del sistema
Ejemplo práctico:
PSS EN NEWTOWN

## Slide 51
Aplicar los pasos 2.4 y 2.5 en la PSS
Utilizando las hojas de trabajo de los participantes del módulo 2, dentro de sus grupos:
TRABAJO EN GRUPOS
Anoten toda la información pertinente para elaborar y aplicar el proceso de PSS.

## Slide 52
MÓDULO 2:
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO