## Slide 1
SSP Manual
Hal
18 - 35
MODUL 2:
MENGGAMBARKAN SISTIM SANITASI
MENGGAMBARKAN SISTEM SANITASI

## Slide 2
Modul SSP
Apa sistemnya; siapa yang berisiko?
SSP manual Hal 18
MODUL 2:

## Slide 3
2.1 Memetakan sistem
2.2 Mengkarakterisasikan aliran sistem
2.3 Mengidentifikasi kelompok paparan
2.4 Mengumpulkan informasi pendukung
2.5 Mengonfirmasi deskripsi sistem
Peta dan deskripsi sistem sanitasi.
Pemahaman tentang unsur-unsur (kotoran dan limbah campuran) dalam aliran di semua tahap sistem sanitasi.
Identifikasi dan karakterisasi kelompok paparan.
Pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja dan kerentanan sistem.
Kompilasi semua informasi relevan lainnya.
MENGGAMBARKAN SISTIM SANITASI

## Slide 4
Untuk memahami sumber dan jalur aliran melalui sistem. Hal ini penting dalam penilaian selanjutnya terhadap kelompok yang berisiko terpapar.
Memetakan sistim
Langkah 2.1
Rekomendasi WHO
Rekomendasi 2: Pastikan akses universal ke sistem yang aman di sepanjang rantai layanan sanitasi.
Pertimbangkan rantai sanitasi lengkap dari pembuatan limbah hingga penggunaan kembali atau pembuangan: toilet, penampungan, pengangkutan, pengolahan dan penggunaan/pembuangan akhir.
WHO Guidelines
Bab 2
Hal 11-16

## Slide 5
Sistem sanitasi yang aman
Sistem sanitasi adalah kombinasi teknologi dan layanan yang jika dihubungkan dan dikelola dengan baik, dapat membentuk rantai yang aman.
Memetakan sistim
Langkah 2.1
Rekomendasi WHO – Bab 3
WHO Guidelines
Bab 3
Hal 29-58

## Slide 6
Gambar yang disederhanakan atau sketsa alir bebas
Memetakan sistim
Langkah 2.1
SSP Manual
Contoh 2.3
Hal 25

## Slide 7
Diagram proses sistem
Memetakan sistim
Langkah 2.1
SSP Manual
Contoh 2.2
Page 24
CONTOH: Peta sistem yang terdiri dari toilet kering atau toilet siram dengan lubang, infiltrasi limbah cair dan pengolahan lumpur tinja di luar lokasi untuk digunakan kembali

## Slide 8
Memetakan sistim
Langkah 2.1
SSP Manual
Catatan
2.1
Page 24
Identifikasi semua langkah layanan sanitasi.
Sertakan semua sumber aliran sistem.
Identifikasi area tempat lumpur tinja dibuang secara legal dan ilegal.
Identifikasi area tempat buang air besar sembarangan diketahui terjadi.
Identifikasi toilet umum dan toilet bersama yang melayani sebagian besar masyarakat.
Sertakan sumber air minum jika hal ini relevan dengan sistem atau dapat dipengaruhi oleh sistem sanitasi.
TIP
Daftar periksa masalah yang perlu dipertimbangkan saat mengembangkan peta sistem

## Slide 9
Menetapkan jalur aliran sistem yang berbeda melalui sistem sanitasi
Memetakan sistem
Langkah 2.1

## Slide 10
Langkah ini melibatkan pengumpulan informasi kuantitatif utama, dan pemeriksaan unsur mikrobiologi, fisika, dan kimia aliran di sepanjang sistem sanitasi.
Mengkarakterisasi aliran sistem
Langkah 2.2
SSP Manual
Catatan
2.2
Hal 28
Fokus pada aliran masuk dan limbah yang terkait dengan ekskreta di setiap langkah sistem.
Informasi utama:
  laju aliran, jika diketahui, termasuk untuk musim yang berbeda, atau tingkat curah hujan yang berbeda, dalam konteks dampak potensial perubahan iklim; dan
  kapasitas atau beban desain komponen, jika diketahui (misalnya aliran pabrik pengolahan atau batas beban, kapasitas sistem transfer).
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat mengkarakterisasi aliran sistem

## Slide 11
Mengkarakterisasi aliran sistem
Langkah 2.2
SSP Manual
Perangkat 2.1
Page 27
Gunakan templat untuk mengkarakterisasikan aliran sistem:

## Slide 12
Konstituen biologis, kimia, atau fisik yang dapat membahayakan kesehatan manusia.
Bahaya
Biologis
Kimia
Fisik
Microbiological pathogens:
Bacteria
Viruses
Protozoa
Helminths
Vector-borne
Logam berat dalam lumpur atau limbah padat
Herbisida dan pestisida
Benda tajam (misalnya jarum)
Bau
Cedera fisik akibat peralatan
Mengkarakterisasi aliran sistem
Langkah 2.2

## Slide 13
Langkah 2.1. Memetakan Sistim
Modul 2: Menggambarkan sistim sanitasi

## Slide 14
Langkah 2.1. Memetakan Sistim

## Slide 15
Langkah 2.2. Mengkarakterisasi aliran sistem

## Slide 16
Langkah ini mengidentifikasi dan mengkarakterisasikan kelompok yang terpapar dalam hal siapa mereka, berapa jumlahnya, di mana mereka dalam sistem dan bagaimana paparan terjadi.
Mengidentifikasi kelompok paparan
Langkah 2.3
Orang-orang yang mungkin terpapar bahaya kesehatan terkait sanitasi.
Kategori kelompok paparan:
L= Local community
U= User (Pengguna Sistim Sanitasi)
SSP Manual
Catatan panduan
2.3
Hal 30
WC= Wider community (Masyarakat luas)
F= Farmers (Petani)
W= Sanitation workers (Pekerja)
WC= Consumers (Konsumen)

## Slide 17
Mengidentifikasi kelompok paparan
Langkah 2.3
SSP Manual
Contoh 2.4
Page 29

## Slide 18
Mengidentifikasi kelompok paparan
Langkah 2.3
SSP Manual
Perangkat 2.2
Hal 30
Gunakan perangkat 2.2 untuk mengkarakterisasi kelompok paparan

## Slide 19
Step 2.3. Mengidentifikasi kelompok paparan

## Slide 21
Untuk mengidentifikasi bahaya kesehatan yang relevan yang dihadapi oleh kelompok paparan kami.
Untuk itu, kami mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi tentang konteks (realitas) di mana sistem sanitasi berada.
Kumpulkan informasi pendukung
Potensi bahaya:
Bahaya yang relevan:
Keberadaan patogen yang sebenarnya di masyarakat
Kinerja sebenarnya dari sistem pengolahan... dll.
Langkah 2.4

## Slide 22
Cabang / Fraksi limbah dari Langkah 2.2
Potensi bahaya kesehatan
Data kontekstual dan kesehatan
Mengidentifikasi bahaya kesehatan yang relevan
Gunakan data epidemiologi dan lingkungan jika tersedia.
Mari kita rekap:
Misalnya, jika cacing gelang telah diidentifikasi sebagai potensi bahaya kesehatan, karakterisasi bertujuan untuk menentukan spesies mana yang endemik dan sejauh mana.
Kumpulkan informasi pendukung
Langkah 2.4

## Slide 23
Patogen yang ditransmisikan melalui lingkungan
Kita terus-menerus terpapar mikroorganisme
Hanya sebagian kecil yang menyebabkan infeksi dan penyakit.
Patogen: Mikroorganisme yang menyebabkan penyakit
Patogen enterik : Mikroorganisme yang ditularkan melalui rute fecal-oral dan menginfeksi saluran pencernaan.
Untuk menyebabkan penyakit, biasanya patogen harus terlebih dahulu berkembang di dalam atau di atas tubuh inang.
Langkah 2.4
Kumpulkan informasi pendukung

## Slide 24
Pada saat kapan pun selama infeksi, patogen dapat dilepaskan ke lingkungan oleh inang melalui tinja, urine, atau sekret pernapasan.
Konsentrasi organisme yang dilepaskan ke lingkungan bervariasi tergantung pada jenis organisme dan jalur penularannya.
Langkah 2.4
Kumpulkan informasi pendukung
Notes: At any time during infection the pathogen may be released into the environment by the host in feces, urine or respiratory secretions.
Although the maximum release may occur at the height of the disease, it can also precede the first signs of clinical illness.
In the case of hepatitis A virus, the maximum excretion in the feces occurs before the onset of signs of clinical illness. The concentration of organisms released into the environment varies with the type of organism and the route of transmission (Table 22.2).
The concentration of enteric viruses during gastroenteritis may be as high as 10101012 per gram of feces.

## Slide 25
Bakteri
Enterik, ditularkan melalui jalur fekal-oral.
Menyebabkan gastroenteritis, tifus, diare E. coli
Menyebabkan dampak kesehatan yang serius dan efek jangka panjang
Patogen terkait kotoran
0.2 – 2 µm
rambut
Visible
20 – 100 nm
Virus
Dapat dikeluarkan dalam jumlah yang sangat banyak dan diangkut dalam jarak jauh melalui air.
Sebagian besar menyebabkan gastroenteritis, hepatitis A&E, dan meningitis virus.
3 – 20 µm
Protozoa
Enterik, menyebabkan gastroenteritis, disentri amuba, giardiasis.
Produksi kista atau oosit meningkatkan kelangsungan hidup di lingkungan.
1 – 300 µm
Cacing
Cacing tanah dan cacing air.
Menelan telur atau menembus kulit.
Menyebabkan ascariasis, infeksi cacing tambang.
WHO Guidelines
Bab 6
Hal 100-124

## Slide 26
Kejadian
Patogen harus dikeluarkan ke lingkungan dalam jumlah yang cukup oleh orang yang terinfeksi
Patogen terkait kotoran
Penularan patogen melalui lingkungan melalui limbah feses
Ketahanan
Patogen harus bertahan hidup di permukaan, air, limbah, dan tanah, serta tetap menular.
Vektor atau host
Kehadiran dan kelimpahan vektor atau inang perantara yang diperlukan
Infeksi
Strain dan virulensi spesifik
Kerentanan individu terhadap infeksi
Status imun, status gizi, usia, kondisi sebelumnya
Bagaimana kita mendeteksi patogen di lingkungan?
Pedoman WHO
Bab 6
Hal 114-119

## Slide 27
Bagaimana kita mendeteksi patogen di lingkungan? (Bab 6.3.1 Pedoman WHO)
Patogen terkait kotoran
Penularan patogen melalui lingkungan melalui limbah feses
Indikator kontaminasi feses
Dalam beberapa keadaan, mungkin penting untuk mengidentifikasi sumber dan pergerakan patogen tertentu.
  bakteri
  virus
  protozoa
E. coli sebagai indikator gabungan
Juga enterococci dan bacteroides fag
Bukan Indikatornya yang sempurna!
Namun
Berguna
Layak
Ekonomis
Pedoman WHO
Bab 6
Hal 114-119

## Slide 28
Patogen terkait kotoran
Tabel 6.1
Pedoman WHO
Bab 6
Hal 105-113

## Slide 29
Cacing
Patogen terkait kotoran
Penularan patogen melalui lingkungan melalui limbah feses
Hal ini dikarenakan:
Infeksi cacing bersifat spesifik tergantung pada konteksnya.
Spesies dan konsentrasi telur cacing dalam limbah memengaruhi tindakan pengendalian.
Telur siput yang terinfeksi hidup di genangan air.
Serkaria akan berenang dan menembus kulit manusia di dalam air.
Penting untuk memahami cacing mana yang endemik di lokasi SSP.
Contoh infeksi cacing
Ditularkan melalui jalur fekal-oral.
Kontaminasi produk pertanian yang ditanam di air yang terkontaminasi dan lumpur fekal.
Telur dikeluarkan melalui feses dan larva menembus kulit, biasanya di kaki.
Rute penularan mempengaruhi risiko dan tindakan pengendalian yang diperlukan
Penyakit Skistosomiasis
Askariasis
Infeksi cacing tambang

## Slide 30
Cacing: penularan Schistosomiasis
Patogen terkait kotoran

## Slide 31
Cacing: penularan Ascariasis
Patogen terkait kotoran

## Slide 32
Cacing gelang: penularan infeksi cacing tambang
Patogen terkait kotoran

## Slide 33
Kejadian
Patogen harus dikeluarkan ke lingkungan dalam jumlah yang cukup oleh orang yang terinfeksi
Patogen terkait kotoran
Penularan patogen melalui lingkungan melalui limbah feses
Ketahanan
Patogen harus bertahan hidup di permukaan, air, limbah dan tanah, dan tetap menular.
Vektor atau host
Keberadaan dan kelimpahan vektor atau host perantara yang diperlukan
Infeksi
Strain dan virulensi spesifik
Mengapa kita perlu mempertimbangkan vektor dalam SSP?
Status kekebalan tubuh, status gizi, usia, kondisi pra-kondisi
Mengapa kita perlu mempertimbangkan vektor dalam SSP?
Pedoman WHO
Bab 6
Pages 114-119

## Slide 34
Perkembangbiakan vektor yang difasilitasi oleh ekskreta (Bab 6.3.1 Pedoman WHO)
Patogen terkait kotoran
Penularan patogen melalui lingkungan melalui limbah feses
Kotoran, air, dan limbah dapat menjadi tempat berkembang biaknya.
Serangga dapat berperan sebagai vektor penyakit dengan cara memindahkan patogen secara mekanis ke lingkungan.
Berkembang biak di kotoran, seperti jamban cemplung.
Membawa patogen manusia Jumlah mikroba yang tinggi.
Meningkatkan penularan fekal-oral, menyediakan jalur dari kotoran ke makanan atau peralatan dapur.
Kecoa:
Habitat vektor dan cara penularan harus diperhatikan dalam SSP
Lalat:
Nyamuk
Membawa berbagai patogen enterik, termasuk bakteri dan protozoa.
Menyebabkan trachoma.
Drainase yang tidak memadai, genangan air, dan kolam berkontribusi terhadap perkembangbiakannya.
Berbagai macam penyakit yang ditularkan nyamuk: demam berdarah, malaria, virus West Nile, chikungunya, demam kuning
Pedoman WHO
Bab 6
Hal 104

## Slide 35
Fraksi limbah dari Langkah 2.2
Potential health hazards
Data kontekstual dan kesehatan
Mengidentifikasi bahaya kesehatan yang relevan
Informasi apa yang harus kami kumpulkan untuk SSP kami?
Kumpulkan informasi pendukung
Langkah 2.4

## Slide 36
Informasi tentang kondisi penyakit dan konsentrasi patogen:
Menghimpun informasi bahaya biologis
Apa yang harus Anda kumpulkan?
Literatur desktop
Kantor Kesehatan Masyarakat
Konsultasi personel yang bekerja di fasilitas kesehatan
Dari sumber mana?
Patogen yang ditularkan melalui saluran pencernaan (enterik) dan saluran kemih yang ada di masyarakat
Penyakit yang ditularkan melalui vektor (misalnya malaria yang ditularkan melalui nyamuk dan demam berdarah, yang ditularkan melalui tikus)
Informasi bahaya biologis dalam fraksi limbah yang relevan (minimal: E. coli dan telur cacing)
Kumpulkan informasi pendukung
Langkah 2.4
SSP Manual
Catatan Panduan
2.5, Hal 32

## Slide 37
Menguji sampel lingkungan untuk patogen
Patogen terkait kotoran
Penularan patogen melalui lingkungan melalui limbah feses
Pengumpulan sampel dan analisis sampel lingkungan untuk patogen dapat menjadi tantangan dan mahal.
Dalam banyak kasus, metode untuk menganalisis patogen manusia dari sampel lingkungan belum distandarisasi.
Hasilnya dapat berbeda tergantung pada persiapan dan analisis sampel.
memperoleh informasi kuantitatif tentang konsentrasi patogen dalam sampel.
Anda memerlukan:
Tim spesialis dengan peralatan, pengalaman, dan pemahaman tentang metode analisis.
Menyiapkan rencana penelitian dengan tujuan tertentu.
Tujuan:
mengevaluasi risiko yang terkait dengan kontak atau konsumsi sampel lingkungan.
mengevaluasi efektivitas suatu proses pengolahan.
Tidak selalu memungkinkan. Untuk SSP, indikator E. coli sudah cukup.
or
Pedoman WHO
Bab 6
Hal 114-119

## Slide 38
Tergantung pada:
Apa yang benar-benar dibutuhkan? Berbagai informasi relevan yang dibutuhkan.
Apa yang tersedia? Ketersediaan data (misalnya data sekunder) dan kualitasnya.
Sumber daya apa yang tersedia? Pertimbangan sumber daya (finansial, manusia, waktu).
Jangkauan dan kualitas data
Laporan kesehatan resmi, statistik
Artikel literatur dan penelitian
Pengamatan langsung
Pengumpulan data partisipatif
Data yang harus mencukupi:
Pengambilan sampel lingkungan
Studi epidemiologi
Penilaian lingkungan
Baik untuk dilakukan:
Kumpulkan informasi pendukung
Langkah 2.4

## Slide 39
Kumpulkan informasi tentang iklim lokal dan variabilitasnya:
Mengumpulkan informasi iklim utama
Apa yang harus Anda kumpulkan?
Penilaian kerentanan iklim regional
Pengetahuan masyarakat
Dari sumber mana?
Catatan atau riwayat kejadian cuaca ekstrem
Proyeksi iklim di masa mendatang
Data kualitas air historis
Tren dalam penyediaan air dan penggunaan lahan
Penilaian bahaya iklim untuk air dan layanan lainnya
SSP Manual
Catatan Panduan
2.8
Kumpulkan informasi pendukung
Langkah 2.4

## Slide 40
Persyaratan peraturan
Undang-undang dan anggaran rumah tangga yang relevan Standar kualitas pembuangan limbah Pedoman untuk kesiapsiagaan perubahan iklim atau perencanaan bencana
Demografi dan pola penggunaan lahan
Demografi, penggunaan lahan Pemukiman formal dan informal Daerah diprediksi pertumbuhan penduduk tinggi
Contoh data yang akan dikumpulkan
Langkah 2.4
Manajemen dan kinerja system
Catatan pemantauan dan pengawasan Data epidemiologi Jenis dan jumlah produk yang dihasilkan
Perubahan yang berkaitan dengan iklim dan cuaca
Perubahan musiman dan dampak pada pemuatan Data panen dan panen musiman Arus masuk tambahan selama hujan lebat Perubahan penggunaan air karena kelangkaan
Kumpulkan informasi pendukung

## Slide 41
Untuk memastikan bahwa deskripsi sistem lengkap dan akurat.
Langkah-langkah sebelumnya mungkin sebagian besar merupakan latihan di meja.
Ada kebutuhan untuk memeriksa melalui investigasi lapangan guna memastikan bahwa informasi tersebut lengkap dan akurat.
Alat: pengawasan sanitasi, jalan lintas, alat kelompok fokus, dll.
Validasi efisiensi pengolahan yang diklaim oleh referensi, programer pengujian, dll.
Peta, deskripsi sistem, dan karakterisasi fraksi limbah perlu diperbarui setelah validasi.
Konfirmasikan deskripsi sistem
Langkah 2.5

## Slide 42
Langkah 2.4. Kumpulkan informasi pendukung
Langkah 2.5: Konfirmasikan deskripsi sistem

## Slide 43
Tomorrow: Modul 3
Peristiwa berbahaya
Bahaya
Dampak kesehatan
Risiko
Kemungkinan
Keparahan
Langkah-langkah pengendalian risiko
Konstituen biologis, kimia, atau fisik yang dapat membahayakan kesehatan manusia.
Bahaya
Peristiwa bahaya
Setiap insiden atau situasi yang:
- Menimbulkan atau melepaskan bahaya (misalnya patogen tinja) ke lingkungan tempat orang tinggal atau bekerja, atau
- memperkuat konsentrasi bahaya di lingkungan tempat orang tinggal atau bekerja,
- atau gagal menghilangkan bahaya dari lingkungan manusia.

## Slide 44
Kerja Kelompok
Persiapan Kunjugan Lapangan

## Slide 47
Selamat datang di Pelatihan
Perencanaan Pengamanan Sanitasi
Manajemen risiko langkah-demi-langkah untuk sistem sanitasi yang dikelola dengan aman

## Slide 48
Selamat dating kembali dari kunjungan lapangan

## Slide 49
Modul SSP
Apa sistemnya; siapa yang berisiko?
SSP manual Hal 18
MODUL 2:

## Slide 50
Menerapkan Langkah 2.1 hingga 2.4 ke studi kasus kami
KERJA KELOMPOK
Dalam grup Anda:
•Dengan menggunakan spidol dan kertas cokelat yang disediakan, siapkan peta sistem sanitasi Anda. Di peta Anda: •Tetapkan jalur fraksi limbah yang berbeda melalui sistem sanitasi. •Identifikasi kelompok paparan.
Dalam Dokumen SSP Anda: • Mengkarakterisasi semua alur sistem. • Karakterisasi kelompok terpapar. • Identifikasi informasi pendukung yang perlu dikumpulkan.

## Slide 51
KERJA KELOMPOK

## Slide 52
MODUL 2:
MENGGAMBARKAN SISTIM SANITASI
MENGGAMBARKAN SISTIM SANITASI